Учитель Решетов Николай Александрович

Урок столярного дела в 9-м классе.

Тема: «Изготовление  рукояток для столярного инструмента на токарных станках».

Номер урока по теме: 4 урок.

Тип урока: урок закрепления и развития знаний, умений, навыков.

Структура урока закрепления и развития знаний, умений, навыков:

- сообщение учащимся цели и задач предстоящей работы;

- воспроизведение учащимися знаний, умений и навыков, которые потребуются для выполнения заданий;

- выполнение учащимися заданий;

- проверка выполненных работ;

- анализ допущенных  ошибок и их коррекция.

Цель урока:

Изготовить на токарных станках рукоятки для инструментов.

Задачи урока:

Дидактические:

- повторить и закрепить знания, умения, навыки учащихся по работе на станке СТД-120 М;

- повторить и закрепить знания, умения, навыки учащихся по разметке заготовок;

- повторить и закрепить знания, умения, навыки учащихся по использованию технических чертежей;

- повторить и закрепить знания, умения, навыки учащихся по технике безопасности.

Коррекционные:

- корригировать зрительное восприятие через задание на узнавание и

различие;

2.  корригировать   мелкую моторику кистей и пальцев рук через

пальчиковую    гимнастику;

3.  коррекция  зрения через гимнастику для глаз.

Воспитательные:

- воспитывать культуру    труда в столярной мастерской;

- повышать учебную мотивацию учеников посредством активных методов обучения.

Формы обучения на уроке:

- общеклассные;

- индивидуальные.

Методы обучения на уроке:

- словесные;

- наглядные;

- практические.

Оборудование урока:

- заготовки из твердых пород древесины: (4 шт. — 200x50x50мм, 4шт. 150x50x50мм);

- станки СТД-120М;

- верстаки;

- стамески для токарных работ;

- наборы столярных инструментов;

- измерительные инструменты;

- резцы по дереву;

- ножовки;

- плакаты по ТБ;

- ТСО: компьютер;

- напильники;

- шлифовальная бумага;

- штангенциркуль;

- упорные доски;

- циркули;

- угольники;

- индивидуальные карточки-задания;

- технические рисунки;

- технологические карты.

- карандаши простые;

- образцы изделий;

- оценочный лист (на переднем плане).

| список учеников | учебная разминка (оценивает учитель) | теоретическая часть (само-и взаимооценка) | практическая работа (само-и взаимооценка) | блиц-опрос (оценивает учитель) | итоговая оценка (оценивает учитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Баринов Денис |  |  |  |  |  |
| 2.Макаров Александр |  |  |  |  |  |
| 3.Фадеев Вадим |  |  |  |  |  |
| 4.Удалов Андрей |  |  |  |  |  |
| 5.Шаповалов Константин |  |  |  |  |  |
| 6. Минин Станислав |  |  |  |  |  |
| 7. Балахонов Александр |  |  |  |  |  |
| 8. Эргашев Александр |  |  |  |  |  |
| 9. Шеронов Александр |  |  |  |  |  |
| 10.Хрулев Александр |  |  |  |  |  |

ХОД     УРОКА

I . Организационный момент. Перекличка.  Проверка готовности к уроку.

Сообщение цели и задач урока.

II. Теоретическая часть урока.

Воспроизведение учащимися знаний, умений и навыков, которые потребуются для выполнения заданий. Оценка знаний учеников способом само-  и взаимооценки.

1. Актуализация опорных знаний

а/  учебная разминка «Вставь правильный ответ», коллективное задание с применением компьютера (с использованием песочных часов). Оценка знаний учеников учителем.

Вопросы:

1. Перечислить твердые породы древесины…

2. Выполнить разметку с помощью…

3. Выполнить  токарные работы  с помощью ….

4. Зачистить задиры на   изделии с помощью…

5. Перечислить столярные инструменты…

б/ работа с техническими рисунками: определение вида резьбы,  названия, сравнение рисунка с готовыми изделиями

в/ коррекция зрительного восприятия через  задание на узнавание и различие: выбрать по заданию столярный инструмент: черновой рейер, чистовой майзель.

г/ словарная работа:

рейер- большая полукруглая стамеска,

майзель- тонкая косая стамеска.

д/ токарный  станок  СТД-120 М, инструмент для работы на нем.

е/ инструменты для токарных работ,

ж/ пиломатериалы и заготовки  для токарных работ,

з/ цель токарной обработки деталей,

и/ правила безопасной работы с резцами.

III. Практическая часть. Оценка знаний учеников способом само-  и взаимооценки.

1. Изготовлению рукояток в соответствии с чертежом .

а/ повторение цели урока.

б/ инструкция:

черновая обработка заготовок с  применением чернового рейера — проточить цилиндрическую заготовку диаметром 45мм — ( отклонение  1 мм);

самоконтроль  - замер диаметра шейки   штангенциркулем после каждого прохода.

в/составление технологической карты изготовления рукояток для столярного инструмента:

-чтение чертежа,

- выбор заготовки,

-разметка: способы, инструменты,

- разметка по   диагоналям торцов,

-углубление на 3-4мм  керном   по линиям разметки,

- закрепление заготовки, постоянно вращая, подручник установить с зазором 2-Змм.

-провести холостой пуск.

-при работе подавать режущий инструмент плавно,  без рывков.

-проточить цилиндрическую заготовку диаметром 45мм

( отклонение  от размеров  1 мм )

2.  Физкульт. пауза (стоя).

1. Упражнения на снятие общего  напряжения.

2.  Пальчиковая гимнастика.

3.  Гимнастика для глаз.

3.  Работа на токарном станке СТД-120 М.

а/ правила техники безопасности при работе на токарном станке:

-надеть спецодежду,

- использовать защитные очки,

-для произведения  замеров  остановить  станок,

-по окончании работы очистить  станок и прилегающую территорию от технического мусора.

б/ индивидуальная работа:

разметить и начисто выточить шейки диаметром  от 26 до 25,2 мм с

применением майзеля.

в/ самоконтроль (пошаговый)

г/ контроль учителя (предварительный, пошаговый, итоговый)

- Анализ допущенных  в работе ошибок и определение путей их коррекции.

- Закрепление учебного материала. Блиц-опрос. Оценка знаний учеников учителем.

Вопросы:

1. Большая полукруглая стамеска                         (рейер)

2. Тонкая косая стамеска                                      ( майзель)

3. Измерительные инструменты

4. Инструмент для работы на токарном станке

5. Способы и инструменты для разметки

6. Инструменты для токарных работ

7. Цель урока?

8. Цель урока достигнута?

IV. Подведение итогов урока. Работа с оценочным листом.